## Slide 1: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВОЙСТВ МЕДИЦИНСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выполнил: Шарыгин М.С., МО-425Б
Руководитель: Нургаянова О.С., к.т.н., доцент

## Slide 2
Потребность стоматологии в ускорении разработки новых материалов с заданными свойствами для имплантатов, коронок, пломб и прочих конструкций;
Экономическая целесообразность – снижение затрат на проведение экспериментов за счёт предварительного компьютерного прогнозирования свойств материалов;
Уровень исследования вопроса – отсутствие открытых и доступных программных решений для прогнозирования свойств именно медицинских сплавов с возможностью интерактивного ввода состава и получения прогноза по нескольким свойствам одновременно;
Наличие экспериментальной базы сплавов – для исследования доступна ранее не использованная для данной темы выборка из 220 образцов, позволяющая обучать и сравнивать модели машинного обучения.
Актуальность

## Slide 3
Цель: разработать математическое и программное обеспечения для прогнозирования свойств медицинских композиционных материалов.
Задачи:
Провести анализ предметной области и существующих программных решений для прогнозирования свойств медицинских композитов;
Исследовать возможные методы для решения задачи прогнозирования по химическому составу;
Разработать алгоритмическое и программное обеспечение для решения задачи «состав-свойство»;
Выполнить вычислительные эксперименты и тестирование разработанного программного обеспечения.
Цель и задачи ВКР

## Slide 4
Обзор существующих решений
Программное решение | Краткое описание | Преимущества | Недостатки
JMatPro (Великобритания) | Рассчитывает широкий спектр физико-механических свойств | Быстрые, точные и надежные расчеты; Простота использования, Онлайн-поддержка. | Высокая стоимость лицензии; Необходимо владеть специальными знаниями.
Thermo-Calc (Швеция) | Платформа для термо-динамических и кинетических расчётов в материаловедении | Расчёт следующих свойств: химических, теплофизических, упругости, прочих. | Нужно покупать: калькуляторы, базы данных материалов.
Ansys GRANTA (США) | ПО для инженерного анализа и численного моделирования | Обширные базы данных: материалов, сплавов, свойств. | Стоимость лицензии; Сложность применения.

## Slide 5
Дано: набор структурированных патентных данных о составах и свойствах никель-хромовых композитов.
Требуется: по заданному химическому составу спрогнозировать следующие физико-механические свойства:
Содержательная постановка задачи
«» – плотность (),
«» – модуль упругости (),
«» – твердость по Виккерсу (),
«» – предел прочности (),
«» – предел текучести (),
«» – относительное удлинение (),
«» – коэф. термического расширения при нагреве от 20 до 600 (),
«» – коэф. термического расширения при нагреве от 25 до 500 ().

## Slide 6
Формальная постановка задачи

## Slide 7
Структура решения

## Slide 8
Дано:
– составы материалов – представлены в виде векторов из 21 химического элемента, где каждый элемент имеет массовую долю в процентах:
  – концентрации элементов,
  ,
  ,
  ,
  ;
– свойства материалов – представлены в виде векторов из 8 свойств:
  – значения свойств.
Математическая постановка задачи
Найти:
– модель – целевая функция, которая переводит в с минимальной ошибкой:
  ;
  , где:
    – средняя абсолютная ошибка,
    – реальные значения свойств -го образца,
    – предсказанные значения свойств -го образца, где – состав -го образца:
    – количество образцов в обучающей выборке.

## Slide 9
Сравнение методов решения
Метод | Множественная линейная регрессия | Метод опорных векторов | Случайный лес | Искусственная нейронная сеть (ВЫБРАН)
Преимущества | Интерпретируемость; Простота; Скорость; Гиперпараметры. | Устойчивость; Ядро; Выпуклость; Простота реализации. | Точность; Устойчивость; Масштабируемость; Высокоразмерность. | Универсальность; Многомерность; Гибкость; Готовые библиотеки.
Недостатки | Линейность; Выбросы; Мультикол-линеарность. | Гиперпараметры; Скорость; Интерпретируемость. | Интерпретируемость; Вычислительная сложность; Гиперпараметры. | Гиперпараметры; Длительность; Интерпретируемость.

## Slide 10
Модель – это ансамбль, состоящий из 8 одинаковых глубоких искусственных нейронных сетей, каждая из которых прогнозирует 1 из 8 свойств. Архитектура нейронной сети:
Входной слой: 21 нейрон – по числу химических элементов;
Скрытый слой: 256 нейронов (функция активации , );
Скрытый слой: 128 нейронов (функция активации , );
Скрытый слой: 64 нейрона (функция активации , );
Скрытый слой: 32 нейрона (функция активации , );
Выходной слой: 1 нейрон (линейная активация) – для прогнозирования одного свойства.
Архитектура модели

## Slide 11
Линейная функция активации , где – взвешенная сумма входных сигналов нейрона;
Функция активации , где – взвешенная сумма входных сигналов нейрона;
– случайно выключает каждый нейрон слоя с вероятностью ;
Оптимизатор – корректирует веса нейронов;
Функция потерь – среднеквадратическая ошибка , где:
  – реальные значения;
  – предсказанные значения;
Параметры нейронной сети
Метрика – средняя абсолютная ошибка ;
Размер батча , то есть обучающая выборка разделяется на блоки, содержащие по 32 неповторяющихся образца;
Количество эпох – нейросеть 100 раз полностью получает обучающую выборку;
Ранняя остановка – останавливает процесс обучения, если не улучшилась в течение 20 эпох;
Разделение – разделяет обучающею выборку на обучающую и валидационную в отношении 80 на 20.

## Slide 16
Разработка ПО осуществлена на «Python» – высокоуровневом языке, который является одним из самых популярных и востребованных для решения задач машинного обучения и обработки данных:
Предобработка данных:
  «Random»,
  «OpenPyxl»,
  «Pandas»,
  «Joblib»,
  «NumPy».
Реализация нейронных сетей:
  «TensorFlow»,
  «Scikit-learn».
Реализация интерфейса:
  «Tkinter».
Стек разработки

## Slide 17
Архитектура ПО

## Slide 18
Интерфейс

## Slide 19
Вычислительный эксперимент

## Slide 20
В результате выполнения ВКР были решены следующие задачи:
Проведен анализ предметной области и существующих программных решений для прогнозирования свойств композитов: «JMatPro», «Thermo-Calc» и «Ansys GRANTA»; выявлены их ограничения и обусловлена актуальность разработки нового;
Для решения задачи регрессии был проведен анализ таких методов, как: множественная линейная регрессия, метод опорных векторов, случайный лес и искусственная нейронная сеть. Наиболее подходящим для задачи «состав-свойство» является метод ИНС;
Разработано алгоритмическое и программное обеспечение ансамбля глубоких ИНС для прогнозирования физико-механических свойств на основе химического состава;
Вычислительные эксперименты показали хорошие метрики модели и прогнозов физико-механических свойств, а тестирование и оценка качества разработанного ПО – возможность его применения в исследовательской деятельности.
Выводы